## Slide 1: 處理器設計與實作
CPU LAB
for Computer Organization

## Slide 2: LAB 12: Interrupt Controller & Interrupt Service Routines on EASY Platform

## Slide 3: 實驗目的
簡介ARM Interrupt Service Routine
學習使用系統上的Interrupt Controller
將平台透過Vivado合成，並在FPGA板驗證Interrupt Service Routine

## Slide 4: Interrupts by External Signals

## Slide 5: ARM中斷流程
ARM微處理器有7種運行模式:
  User mode(usr)：ARM處理器正常的程序執行狀態
  System mode(sys)：運行具有特權的操作系統任務
  Supervisor mode(svc)：操作系統使用的保護模式
  Abort mode(abt)：當抓取的資料或指令錯誤時進入該模式
  Interrupt mode(irq)：用於通用的中斷處理
  Fast Interrupt mode(frq)：用於快速資料傳輸或通道處理
  Undefined mode(und)：遇到未定義的指令執行時進入該模式
ARM的外部硬體中斷訊號由IRQ(Interrupt Request)及FIQ(Fast Interrupt Request)兩支訊號腳來控制
  當IRQ或FIQ被觸發時，則ARM CPU將會強制的進入IRQ或FIQ模式 (if interrupt enabled)

## Slide 6: ARM interrupt vector table
ARM interrupt vector table(0x00000000~0x0000001F)
address | Vector jump to
0x00000000 | Reset Interrupt Vector
0x00000004 | Undefined Interrupt Vector
0x00000008 | Software Interrupt Vector：Trap
0x0000000c | Prefetch Abort Interrupt Vector
0x00000010 | Data Abort Interrupt Vector
0x00000014 | reserved
0x00000018 | Interrupt Request Vector
0x0000001c | Fast Interrupt Request Vector

## Slide 7: ARM中斷流程
當IRQ引發後:
  (1)跳到 PC = 0x00000018的位址 (normal address)
  (2)At 0x18, usually a jump-like instruction to the ISR.

## Slide 8: 系統上的Interrupts
在一般的電腦系統裡，當device需要系統服務時，有二種方法：
  Polling :
  最簡單的方式讓I/O device與CPU溝通，I/O device只要將 information放進status register，CPU會周期性的檢查status register來得知需要服務的device
  如果polling 太頻繁會很浪費CPU 的時間
  2. Interrupt-driven I/O :
  當Device需要服務時就發出IRQ，當系統收到這個IRQ訊號時才去服務它，這樣可大大減小系統的負擔。

## Slide 9: Interrupt controller
IRQ是由Interrupt controller所處理的，Interrupt controller是連接Device和CPU的重要橋梁，一個Device產生中斷後，需經過中斷控制器的轉發，訊號才能到達CPU。
主要提供以下功能： 1. Handle multiple interrupts 2.支援Asynchronous Interrupt 3. 確定引起 interrupt 的裝置 4. 提供 multilevel interrupt的機制 (Priority) 5. 決定每個 interrupt 所對應的 handler (處理程式)
External I/O

## Slide 10: Hardware Interrupt 基本的流程 /A
Step | 說明
Device 發出中斷到Interrupt Controller | Interrupt Controller接收Device中斷 Controller會知道是那個Device發出的中斷及此Device中斷的優先權。
Controller 發出IRQ到 CPU Controller Ack回Device | Interrupt Controller依據所有發出中斷的Device的優先權決定誰可以中斷CPU，代替該Device發出IRQ給CPU，並回應該Device IRQ Ack，表示Device的中斷已經被傳達。
CPU被Interrupt後，跳到ISR去後去執行該Device的Interrupt Handler | CPU在ISR中會檢視Interrupt Controller內部紀錄是那個Device所發出的IRQ，並處理該Device的Interrupt Handler。

## Slide 11: Hardware Interrupt 基本的流程 /B
Device1 & Device2 send request
to Interrupt Controller
Controller Interrupt CPU for Device1

## Slide 12: 實驗系統架構
Example AMBA SYstem (EASY)

## Slide 13: EASY平台(ARM processor)

## Slide 14: 實驗環境
Tool used :
  ARM DS-5
    利用DS-5的ARM Cross Compiler將C轉成arm assembly和machine code
  Mentor Modelsim
    看平台上的wave來驗證CPU和AHB的行為
  Vivado 2014.4
    將驗證過後的平台透過Vivado合成成bit檔
  Nexys 4 DDR board
    利用此驗證版將平台燒錄至FPGA中並使用板子上的I/O驗證行為

## Slide 15: 實作(一)
Interrupt Controller

## Slide 16: 實作(一)
  請同學在EASY上新增一個Interrupt I/O，讓Interrupt Controller 可以去收到各種Device的Interrupt，並發出IRQ去中斷CPU
    1. 我們的Interrupt Controller的運作機制簡介:
  右圖是IRCntl的Memory Mapping位置，它
  有兩個32-bit的register存放pending和clean的值
  在以右圖對應的位置 。
  pending: 當有IO發出中斷時，會在pending這裡
  紀錄目前是將那個IO發出的Interrupt(IRQ)
  送到CPU。
    clean : CPU收到IRQ之後，去看pending來處理
    該IO中斷，CPU處理完後寫和pending相
    同的值到clean代表處理完畢，並且會把
    pending清空。
pending
clean
空白 空白
0x57000000
0x57000004
0x57000008
0x57FFFFFF
IRCntl

## Slide 17: 實作(一)
  2. 當 I/O device發出的interrupt 成功被IRCntl送出IRQ之後，
  IRCntl會給該device訊號Ack=1，告知該device已經正在處理它的事
  情，可以把interrupt訊號拉下來了，當處理完畢後，會給device
  Ack = 0 。
  3. 目前平台上有Timer1和Timer2的會倒數一定的時間後發出timer_irt
  到IRCntl中去仲裁看哪個Timer被pending。
IRCntl 有16 bits input腳位(HIRQSource)，可以接16個Interrupt device的interrupt。
而 pending register也設為16 bits(對應到那16個 input 腳)，所以當HIRQSource有很多bits 為1(同時有很多不同的interrupt來源)時，pending register只會有1個bits會等於1。
而IRCntl Ack output(HIRQAck)也是16 bits的排線接回16個device，所以左圖就表示讓目前被pending的device收到Ack =1。

## Slide 18: 實作(一)
  4. 請在EASY平台新增Timer的IRQ 和ACK線
  5. 並將Timer1和Timer2的訊號接到IRCntl的
  HIRQSource和HIRQAck腳位
  注意 :
  因為IRCntl是以Fixed priority去
  仲裁(HIRQSource[15] > HIRQSource
  [14] > HIRQSource[13]…..)
  請將Timer1接到 HIRQSource[15]、
  Timer2接到HIRQSource[14]。
  HIRQAck 一樣接到對應位置。
IMPRORTENT
Hint:
{ , ,{12'h000},{2'b00} }
Notes: { , ,{12'h000},{2'b00} }

## Slide 19: 實作(一)
  6. 接好之後在Lab3_1->testcode->C->main_function.c
  設定Timer1和Timer2的ENABLE和VALUE的值， mapping位置如下
ENABLE
VALUE
空白 空白
0x50000000
0x50000004
0x50000008
0x50FFFFFF
Timer1
ENABLE
VALUE
空白 空白
0x51000000
0x51000004
0x51000008
0x51FFFFFF
Timer2
NOTE :記得編譯出testcode.txt 並複製到”xxxx/Lab3_1/testcode”

## Slide 20: 實作(一)
  7. 之後跑波型可看到Timer1一發出timer_irt就寫到pending，ACK被拉
  起來後，Timer1的timer_irt降下來，而Timer2的timer_irt會一直拉
  著等待Timer1的IRQ做完才會換處理它。
1.
2.
3.

## Slide 21: 實作(一)
1. CPU enable Timer1、Timer2
2. Timer1 & Timer2 request to IRCntl
3. IRCntl Interrupt CPU for Timer1

## Slide 22: 實作(二)
Interrupt Service Routine

## Slide 23: 實作(二)
  請同學新增一個來自FPGA板上的Switch Interrupt，並練習寫一個簡單的Interrupt Service Routine(ISR function)
    首先請在EASY.v新增 input SW1_IRQ
    output LED1_ACK
    並把這兩條線接到IRCntl的HIRQSource和
    HIRQAck的top bit

## Slide 24: 實作(二)
  3.請同學打開Lab3_2->testcode->init.s，這是testcode.txt的系統程式，
  透過init.s把同學之前寫過的main_function.c和isr.c link起來。
ARM interrupt vector table
0x0
0x4
0x8
0xc
0x10
0x14
0x18
0x1c
main_function.c
{
….
….
….
….
*Interrupt*
….
….
….
}
Isr.c
{
….
….
}

## Slide 25: 實作(二)
  目前的Interrupt controller共有接三個interrupt source:
  SW_IRQ、Timer1_IRQ、Timer2_IRQ
  4. 打開Lab3_2->testcode-> C -> isr.c 完成以空白的部分。
pending
clean
空白 空白
0x57000000
0x57000004
0x57000008
0x57FFFFFF
IRCntl

## Slide 26: 實作(二)
  5. 在EASY新增的input(SW1_IRQ)要用Modelsim模擬，需讓EASY的testbench(TBTic)在某個時間點給SW_IRQ=1到EASY平台，我們這邊給同學的TBTic讓SW1_IRQ input在5us時等於1，成功的話就會看到下圖的結果。

## Slide 27: 實作(二)
  請同學在View->wave->file->Load->打開lab3-2.do的波形檔，觀察
  Timer1、Timer2和IRCntl之間的關係。

## Slide 28: 實作(三) —不計分
FPGA Verification

## Slide 29: 實作(三)—不計分
  請同學依照實作(二)的方式，為EASY平台增加FPGA板上3個Switch 的Interrupt，並為他們寫簡單的ISR，然後利用Vivado合成電路並燒到FPGA板子驗證。
  讓CPU可以透過UART回傳中斷訊號到電腦的超級終端機中，顯示是那個Switch發出的中斷。
W
N
E
C
S

## Slide 30: 實作(三) —不計分

## Slide 31: 實作(三) —不計分
    開啟桌面的Vivado 2014.4
      File -> Open Project
      開啟SYSLab3 -> vivado -> lab10.xpr
    為EASY.v新增Interrupt input 到IRCntl
    請修改CrossCompiler-> main_function
    將轉好的testcode.txt利用2coe.exe
    再轉成lab.coe

## Slide 32: 實作(三) —不計分
  4. 將HierarchyUpdate設置為 “NO Update, Manual Compile Order” 以便接下來的編譯步驟能順利進行。
  5. 如同之前lab，將步驟三產生的lab.coe載入記憶體中。
  點開Hierarchy中 mem_top -> u_block_mem，在Other Options分頁下載入lab.coe，完成後按下Generate產生新的記憶體。

## Slide 33: 實作(三) —不計分
  6. 按下Program and Dubug下的Generate Bitstream。
  7.完成後Open Target選取板子，Program Device將資料燒入FPGA。
  產生的bit檔放置在./vivado/lab10.runs/impl_1
  8. 如同之前lab，利用終端機pietty與板子建立連線。
  先找出USB的名稱，再開啟Pietty的puTTY模式進行連線
  選取 Serial -> Serial line (Ex: COM5) & Speed (38400) -> Open

## Slide 34: 實作(三) —不計分
  9. 在這個main_function.c的內容是CPU對UART印完”Hello EASY! 後
  ，會在一個無限回圈內不斷印出”12345\t12345….”如下圖所示

## Slide 35: 實作(三) —不計分
  10.此時若對SW_E、SW_C、SW_W按鈕按下去，可以馬上在超級終端
  機中看到CPU跳到ISR中，對UART寫出是對應的E、C、W字元，並
  且會回到main_function中的無限迴圈繼續跑。(跳到ISR一次只會印
  出一個字元，會印出這麼多個‘E’是因為我們手動按那個按鈕的瞬
  間已經被sample到Switch Interrupt 好幾次了!)

## Slide 36
實驗結報
結報格式(每組一份)
  封面
  實驗內容(程式碼註解、結果截圖)
  實驗心得
繳交位置
  ftp : 140.116.164.235
  帳號/密碼 : co2016
DeadLine:禮拜天(1/13)晚上12:00
TA Contact Information:
  助教信箱 : franksaifranksai@gmail.com
  Rm 92617
  Office hour : (Tues)1300~1500、(Wed)1300~1400