## Slide 1: 處理器設計與實作
CPU LAB
for Computer Organization

## Slide 2: LAB 12 Interrupt Controller & Interrupt Service Routines on EASY Platform

## Slide 3: 實驗目的
簡介ARM Interrupt Service Routine
學習使用系統上的Interrupt Controller
將平台透過ISE合成，並在FPGA板驗證Interrupt Service Routine

## Slide 4: Interrupts by External Signals

## Slide 5: ARM中斷流程
ARM微處理器有7種運行模式:
  User mode(usr)：ARM處理器正常的程序執行狀態
  System mode(sys)：運行具有特權的操作系統任務
  Supervisor mode(svc)：操作系統使用的保護模式
  Abort mode(abt)：當抓取的資料或指令錯誤時進入該模式
  Interrupt mode(irq)：用於通用的中斷處理
  Fast Interrupt mode(fiq)：用於快速資料傳輸或通道處理
  Undefined mode(und)：遇到未定義的指令執行時進入該模式
ARM的外部硬體中斷訊號由IRQ(Interrupt Request)及FIQ(Fast Interrupt Request)兩支訊號腳來控制
  當IRQ或FIQ被觸發時，則ARM CPU將會強制的進入IRQ或FIQ模式 (if interrupt enabled)

## Slide 6: ARM interrupt vector table
ARM interrupt vector table(0x00000000~0x0000001F)
address | Vector jump to
0x00000000 | Reset Interrupt Vector
0x00000004 | Undefined Interrupt Vector
0x00000008 | Software Interrupt Vector：Trap
0x0000000c | Prefetch Abort Interrupt Vector
0x00000010 | Data Abort Interrupt Vector
0x00000014 | reserved
0x00000018 | Interrupt Request Vector
0x0000001c | Fast Interrupt Request Vector

## Slide 7: ARM中斷流程
當IRQ引發後:
  (1)跳到 PC = 0x00000018的位址 (normal address)
  (2)At 0x18, usually a jump-like instruction to the ISR.

## Slide 8: 系統上的Interrupts
在一般的電腦系統裡，當device需要系統服務時，有二種方法：
  Polling :
  最簡單的方式讓I/O device與CPU溝通，I/O device只要將 information放進status register，CPU會周期性的檢查並取得 information來得知需要服務的device，但這很浪費 CPU 的時間如果polling 太頻繁。
  2. Interrupt-driven I/O :
  當Device需要服務時就發出IRQ，當系統收到這個IRQ訊號時才去服務它，這樣可大大減小系統的負擔。

## Slide 9: Interrupt controller
IRQ是由Interrupt controller所處理的，Interrupt controller是連接Device和CPU的重要橋梁，一個Device產生中斷後，需經過中斷控制器的轉發，訊號才能到達CPU。
主要提供以下功能： 1. Handle multiple interrupts 2.支援Asynchronous Interrupt 3. 確定引起 interrupt 的裝置 4. 提供 multilevel interrupt (Priority) 的機制 5. 決定每個 interrupt 所對應的 handler (處理程式)

## Slide 10: 實驗系統架構
Example AMBA SYstem (EASY)

## Slide 11: EASY平台(ARM processor)

## Slide 12: 實驗環境
Tool used :
  ARM DS-5
    利用DS-5的ARM Cross Compiler將C轉成arm assembly和machine code
  Mentor Modelsim
    看平台上的wave來驗證CPU和AHB的行為
  Xilinx ISE 13.2
    將驗證過後的平台透過ISE合成成bit檔
  Xilinx XUPV5-LX110T Evaluation Platform
    利用此驗證版將平台燒錄至FPGA中並使用板子上的I/O驗證行為

## Slide 13: 實作(一)
Interrupt Controller

## Slide 14: 實作(一)
  請同學在EASY上新增一個Interrupt I/O，讓Interrupt Controller 可以去收到各種Device的Interrupt，並發出IRQ去中斷CPU
    1. 我們的Interrupt Controller的運作機制簡介:
  右圖是IRCntl的Memory Mapping位置，它
  有兩個32-bit的register存放pending和clean的值
  在以右圖對應的位置 。
  pending: 當有IO發出中斷時，會在pending這裡
  紀錄目前是將那個IO發出的Interrupt(IRQ)
  送到CPU。
    clean : CPU收到IRQ之後，去看pending來處理
    該IO中斷，CPU處理完後寫和pending相
    同的值到clean代表處理完畢，並且會把
    pending清空。
pending
clean
空白 空白
0x57000000
0x57000004
0x57000008
0x57FFFFFF
IRCntl

## Slide 15: 實作(一)
  2. 當 I/O device發出的interrupt 成功被IRCntl送出IRQ之後，
  IRCntl會給該device訊號Ack=1，告知該device已經正在處理它的事
  情，可以把interrupt訊號拉下來了，當處理完畢後，會給device
  Ack = 0 。
IRCntl 有16 bits input腳位(HIRQSource)，可以接16個Interrupt device的interrupt。
而 pending register也設為16 bits(對應到那16個 input 腳)，所以當HIRQSource有很多bits 為1(同時有很多不同的interrupt來源)時，pending register只會有1個bits會等於1。
而IRCntl Ack output(HIRQAck)也是16 bits的排線接回16個device，所以左圖就表示讓目前被pending的device收到Ack =1。
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HIRQSource
pending register
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HIRQAck
Device1
Device2
Device15
Device16
…

## Slide 16: 實作(一)
  3.目前平台上有Timer1和Timer2的會倒數一定的時間後發出
  timer_irt到IRCntl中去仲裁看哪個Timer被pending。
  4. 請同學打開Lab3_1 -> design -> EASY -> EASY.v
  確認EASY平台有新增Timer的IRQ 和ACK線
  IRQ訊號代表目前的Timer發出interrupt
  ACK訊號代表目前的Timer收到interrupt並且正在處理

## Slide 17: 實作(一)
  5. 將Timer1和Timer2新增的4條訊號接到EASY platform上
  Timer1_IRQ、Timer2_IRQ、Timer1_ACK、Timer2_ACK

## Slide 18: 實作(一)
  5. 並將Timer1和Timer2的訊號接到IRCntl 的HIRQSource和HIRQAck腳位
  注意 :
  因為IRCntl是以Fixed priority去仲裁(HIRQSource[15] > HIRQSource[14] > …..)
  因為我們這一題只有用到Timer1與Timer2。所以請同學將 :
  Timer1接到 HIRQSource[15]、Timer2接到HIRQSource[14]。
  而 HIRQAck 只需要用到2個bit，一樣接到對應位置。
Timer1
Timer2
HIRQSource
HIRQAck
000…
IRQ
ACK
IRQ
ACK

## Slide 19: 實作(一)
  6. 接好之後在Lab3_1->testcode->C->main_function.c
  設定Timer1和Timer2的ENABLE和VALUE的值， mapping位置如下
ENABLE
VALUE
空白 空白
0x50000000
0x50000004
0x50000008
0x50FFFFFF
Timer1
ENABLE
VALUE
空白 空白
0x51000000
0x51000004
0x51000008
0x51FFFFFF
Timer2
      將main_function.c檔透過DS-5 Compiler轉成testcode.txt放到testcode資料夾下

## Slide 20: 實作(一)
  7. 之後跑波型可看到Timer1一發出timer_irt就寫到pending，ACK被拉
  起來後，Timer1的timer_irt降下來，而Timer2的timer_irt會一直拉
  著等待Timer1的IRQ做完才會換處理它。
1.
2.
3.

## Slide 21: 實作(一)
1. CPU enable Timer1、Timer2
2. Timer1 & Timer2 request to IRCntl
3. IRCntl Interrupt CPU for Timer1

## Slide 22: 實作(二)
Interrupt Service Routine

## Slide 23: 實作(二)
  請同學新增一個來自FPGA板上的Switch Interrupt，並練習寫一個簡單的Interrupt Service Routine(ISR function)
    首先請在EASY.v新增 input SW1_IRQ
    output LED1_ACK
    並把這兩條線接到IRCntl的HIRQSource和
    HIRQAck的top bit

## Slide 24: 實作(二)
  3.請同學打開Lab3_2->testcode->init.s，這是testcode.txt的系統程式，
  透過init.s把同學之前寫過的main_function.c和isr.c link起來。
ARM interrupt vector table
0x0
0x4
0x8
0xc
0x10
0x14
0x18
0x1c
main_function.c
{
….
….
….
….
*Interrupt*
….
….
….
}
Isr.c
{
….
….
}

## Slide 25: 實作(二)
  目前的Interrupt controller共有接三個interrupt source:
  SW_IRQ、Timer1_IRQ、Timer2_IRQ
  4. 打開Lab3_2->testcode-> C -> isr.c 完成以下空白的部分。
      將main_function.c檔透過DS-5
      Compiler轉成testcode.txt放到
      testcode資料夾下

## Slide 26: 實作(二)
  5. 在EASY新增的input(SW1_IRQ)要用Modelsim模擬，需讓EASY的testbench(TBTic)在某個時間點給SW_IRQ=1到EASY平台，我們這邊給同學的TBTic讓SW1_IRQ input在5us時等於1，成功的話就會看到下圖的結果。

## Slide 27: 實作(二)
  請同學在View->wave->file->Load->打開lab3-2.do的波形檔，觀察
  Timer1、Timer2和IRCntl之間的關係。

## Slide 28
實驗結報
結報格式(每組一份)
  封面
  實驗內容(程式碼註解、結果截圖)
  實驗心得
繳交位置
  ftp : 140.116.164.225
  帳號/密碼 : coco2015/ coco2015
Final DeadLine: 下週一(1/11) 18:00
請交齊所有實驗的結報電子檔
TA Contact Information:
  助教信箱 : a2215689@gmail.com
  Rm 92617
  Office hour : (Mon)1300~1700