## Slide 1: Laboratory 7 PYNQ操作教學

## Slide 2: 新增Project

## Slide 3: 新增Project

## Slide 4: 新增Project

## Slide 5: 新增Project
選擇實驗課使用的板子：PYNQ-Z2

## Slide 6: 新增Project

## Slide 7: 加入Verilog Source

## Slide 8: 加入Verilog Source

## Slide 9: 加入Verilog Source
解壓縮後Lab7_1中有兩個子目錄：
constrs
sources
請選擇sources資料夾中的所有*.v檔

## Slide 10: 加入PYNQ Constraint

## Slide 11: 加入PYNQ Constraint
這次請選擇constrs資料夾中的*.xdc檔

## Slide 12: 確定檔案成功加入Project

## Slide 13: 編輯Verilog檔案

## Slide 14: 可以先Run Simulation確認有無錯誤
由於本次實驗沒有提供Simulation用的Testbench
所以不會跑出波形
此步驟的目的是確定Verilog是否有Compile Error

## Slide 15: Run Synthesis
開始Run Synthesis後會看到Vivado右上角有正在合成的提示

## Slide 16: Run Implementation
Synthesis完成後，會跳出對話框
下一步直接選擇Run Implementation

## Slide 17: 產生Bitstream
Implementation完成後，會跳出對話框
下一步直接選擇Generate Bitstream

## Slide 18: 開啟Hardware Manager
Implementation完成後，會跳出對話框
下一步開啟Hardware Manager

## Slide 19: 連接PYNQ-Z2
先確認Jumper是否插在
JTAG的位置

## Slide 20: 連接PYNQ-Z2
先確認開關在OFF的狀態再連接USB線到電腦

## Slide 21: 連接PYNQ-Z2
開關開啟後可以看到LED燈閃爍

## Slide 22: 燒錄Bitstream到PYNQ-Z2上
將PYNQ-Z2連接到電腦後點選Auto Connect與Hardware Manager建立連線

## Slide 23: 燒錄Bitstream到PYNQ-Z2上
點選Program燒錄Bitstream到PYNQ-Z2上

## Slide 24: 提示一
修改Verilog後必須重新跑過
Synthesis
Implementation
以及Generate Bitstream
直接按Generate Bitstream會幫你重新跑過所有流程

## Slide 25: 提示二
點選Open Synthesized Design底下的Schematic可以顯示合成後的邏輯電路圖，確認Module是否有正確連接